Инструкция по действиям

при срабатывании пожарно-охранной сигнализации, оборудованной на социальных  объектах, сопряженных с  каналообразующим оборудованием Системы Мониторинга Объектов АИС ОБЖ СПб

Система мониторинга объектов – один из элементов городской программы Автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности (АИС ОБЖ) Санкт-Петербурга (утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2005 №1505). Сопряжение пожарных–охранных комплексов (сигнализации), установленных в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других социальных объектов города, с помощью каналообразующего оборудования с Городским мониторинговым центром (СПбГУ«ГМЦ») позволяет осуществлять автоматизированную передачу текущей и статистической информации о пожарных извещениях из учреждений социальной инфраструктуры в Локальный узел систем мониторинга объектов Автоматизированной информационной системы безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга (ЛУ СМО АИС ОБЖ) для обеспечения возможности последующей передачи на автоматизированные рабочие места служб реагировании, дежурных служб административных органов власти, на пультовое оборудование дежурных служб правоохранительных органов (при необходимости – в ЦУСиС МЧС СПб, в АС ДЧ ГУВД СПб, на пультовое оборудование РУВД).

Общие положения:

1. Виды тревожных сигналов поступающих с объектов;

- пожар – сигнал, формируемый датчиками пожарной сигнализации;

- тревога – сигнал, формируемый КТС (РКТС)

2. Службы реагирования;

- на сигналы пожар – МЧС по СПб

- на сигналы тревога – ГУВД по СПб и ЛО (ОВО при УВД)

3. Время реагирования на тревожные сигналы;

- на сигналы пожар – после проверки (2-3 минуты)

- на сигналы тревога - немедленно

Действия при срабатывании пожарной сигнализации:

- При срабатывании на объекте пожарной сигнализации (на объекте работает голосовое оповещение о пожаре).

- Принимаются меры к установлению очага возгорания (источника сигнала) и эвакуации граждан.

Сигнал «Тревога ПС» автоматически поступает в Городской мониторинговый центр (ГМЦ). --- Выяснить в причину срабатывания охранной сигнализации и при ложном срабатывании (не требующем реагирования МЧС) немедленно оповестить ГМЦ по телефону 576-42-04,  указать причину срабатывания пожарной сигнализации.

- Не занимать, а занятые телефонные линии на объекте освободить для оперативной связи дежурных с ответственными лицами объекта.

2. Оперативными дежурными ГМЦ производится дозвон на контактные телефонные номера ответственных лиц от учреждения, указанного в карточке объекта, с целью выяснения причин срабатывания сигнализации.

- Если ответственное лицо заявляет, что срабатывание сигнализации ложное, оперативным дежурным ГМЦ карточку сбрасывает в архив. Боевой расчет не направляется.

- Если ответственное лицо подтверждает или нет возможности дозвониться в течение 2-3 минут на объект направляется боевой пожарный расчет.

- Если после направления боевого расчета на объект ответственное лицо оповещает ГМЦ о причинах срабатывания пожарной сигнализации и просит не реагировать, то производится отмена вызова пожарного расчета.

3. При производстве работ по техническому обслуживанию пожарной и охранной сигнализаций, о проведении ремонтных работ, связанных с возможностью задымления, запыления помещений охраняемого объекта, малярных работах, в целях исключения возможности ложных выездов групп реагирования, ответственное лицо учреждения заранее сообщает о факте проведения работ по телефонам Городского мониторингового центра:

576-42-04 (круглосуточный многоканальный) – оперативный дежурный ГМЦ;

576-42-30 (круглосуточный) – начальник смены ГМЦ,

с указанием логического номера охраняемого объекта и ФИО ответственного лица.

4.  При частых ложных срабатываниях сигнализаций ответственным лицам необходимо вызвать представителя организации, осуществляющей техническое обслуживание. При неисполнении обслуживающей организацией договорных обязательств по обслуживанию сигнализации, незамедлительно сообщить о таких фактах главному специалисту ГМЦ по телефону 576-42-30.

5. После окончания монтажа пожарно-охранной сигнализации убедитесь, что подрядная организация предоставила всю необходимую документацию (в том числе инструкцию по пользованию, таблицу шлейфов сигнализации) и провела обучение сотрудников учреждения по правилам эксплуатации оборудования.

6. Для обеспечения оперативной связи обо всех изменениях на объекте (смена руководителя, ответственного за противопожарное состояние объекта их номеров телефонов) сообщать главному специалисту ГМЦ по телефону 576-42-30 и отправлять по факсу ГК АРКАН 600-60-33 с указанием номера объекта.

7. Техническое обслуживание пожарно-охранных систем на объектах осуществляет организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание. Техническое обслуживание каналообразующего оборудования осуществляет ЗАО «БалтАвтоПоиск».